🟢 Основное по компьютерным сетям и их истории

1) Компьютерная сеть — система, позволяющая устройствам (компьютерам, серверам, принтерам и др.) обмениваться данными между собой.
------------------------------------------------------------------------------------------------------A computer network is a system that allows devices (computers, servers, printers, etc.) to exchange data with each other.

2) Главные задачи сети:
- Обмен данными между устройствами
- Совместное использование ресурсов (файлы, принтеры, интернет)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Main purposes: data exchange between devices; shared access to resources (files, printers, internet).

3)Краткая история сетей:
- Первые сети: телетайпы, модемы, телефонные линии, пакетная передача данных (X.25, ARPANET).
- Ранние глобальные сети: USEnet, FIDOnet, BBS.
- Появление dial-up (модемный интернет), затем широкополосный доступ (DSL, оптика).
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Early networks: teletype, modems, phone lines, packet switching (X.25, ARPANET).
Early global nets: USEnet, FIDOnet, BBS.
Then — dial-up internet, later — broadband (DSL, fiber).

4)Типы сетей:
- LAN (локальная сеть) — офис, дом, небольшая территория.
- WAN (глобальная сеть) — объединяет города, страны, континенты (интернет).
- MAN (городская сеть) — в пределах одного города или района.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAN — local area network (office, home).
WAN — wide area network (global, e.g. the internet).
MAN — metropolitan area network (city or district level).

5) Топологии сетей:
- Звезда, шина, кольцо, ячеистая, смешанная.
- Топология определяет, как устройства физически соединены друг с другом.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Network topologies: star, bus, ring, mesh, hybrid. Topology defines how devices are physically connected.

6) Основные компоненты сети:
- Маршрутизатор (router), коммутатор (switch), концентратор (hub), точка доступа (AP), сетевые карты (NIC).
- Протоколы: TCP/IP — основной стандарт передачи данных.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Main network elements: router, switch, hub, access point, NIC. TCP/IP — main protocol.

7) Принципы передачи данных:
- Передача осуществляется "пакетами" (packet switching).
- Важно: маршрутизация, MTU (размер пакета), контроль целостности.
- Модели OSI и TCP/IP — стандарты для построения сетей.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Data is sent in packets; routing, MTU (packet size), integrity checking are important. OSI/TCP-IP models are the basis.

Практическое значение для DevOps и системного администратора:
- Понимать отличия LAN/WAN, топологии, сетевые устройства.
- Разбираться в протоколах и базовых принципах передачи данных.
- Знать историю для понимания современных технологий и почему они работают именно так.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
For DevOps/admins: understand LAN/WAN, topology, network devices, protocols, data transmission basics, history for context.

Вывод:
Компьютерные сети — основа любой современной ИТ-системы. Без базового понимания принципов построения и работы сетей невозможна ни одна роль в DevOps или администрировании.

🟢 Виды компьютерных сетей

1) Персональная сеть (PAN) — мини-сеть, объединяющая устройства одного пользователя на очень малом расстоянии (до 10 метров). Обычно включает смартфон, наушники, умные часы, фитнес-браслеты, ноутбук. Связь — Bluetooth, USB, инфракрасный порт. Применяется для передачи файлов, синхронизации, управления гаджетами.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personal Area Network (PAN): a small network connecting a user’s personal devices (smartphone, headphones, smartwatch, fitness band, laptop) within a short range (up to 10 meters). Technologies: Bluetooth, USB, infrared. Used for file transfer, sync, device control.

2) Локальная сеть (LAN) — соединяет компьютеры и устройства в пределах одной квартиры, офиса, школы, или даже отдельного района города. Может быть построена на витой паре, оптоволокне, Wi-Fi (см. WLAN). Используется для совместного доступа к файлам, принтерам, для локальных игр, обмена сообщениями. Может работать полностью изолированно от интернета или иметь выход через маршрутизатор.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Local Area Network (LAN): connects computers/devices within a building, office, school, or local neighborhood. Built on Ethernet (twisted pair), fiber, or Wi-Fi (see WLAN). Used for file/printer sharing, LAN gaming, messaging. Can operate without the Internet, or connect via a router.

3)Городская сеть (MAN) — объединяет несколько LAN в разных зданиях или районах одного города. Используется для связи между кампусами университетов, филиалами компаний, инфраструктурой городских служб. Чаще всего строится провайдерами для предоставления услуг внутри города. Масштаб — от километра до десятков километров.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metropolitan Area Network (MAN): connects multiple LANs in different buildings or districts within a city. Used for linking university campuses, company branches, municipal infrastructure. Usually built by ISPs for citywide services. Scale: kilometers to tens of kilometers.

4)Глобальная сеть (WAN) — соединяет сети и устройства между разными городами, странами, континентами. Пример — интернет. Для объединения используются маршрутизаторы, оптоволоконные линии, спутниковая связь. Локальные сети получают доступ к WAN через провайдера, маршрутизатор и шлюз.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wide Area Network (WAN): connects networks and devices across cities, countries, continents. Example: the Internet. Uses routers, fiber optics, satellite links. Local networks access WAN through ISPs, routers, and gateways.

5)Беспроводная локальная сеть (WLAN) — разновидность LAN, использующая беспроводную связь (Wi-Fi). Позволяет подключать мобильные устройства и компьютеры без кабелей внутри квартиры, офиса, кафе, аэропорта. Центром WLAN выступает точка доступа (Access Point).
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wireless LAN (WLAN): a type of LAN using wireless (Wi-Fi) connections. Enables mobile devices and computers to connect without cables in homes, offices, public places. Centered around a Wireless Access Point.

6)Виртуальная частная сеть (VPN) — защищённый "туннель", который создаётся поверх существующей сети (чаще всего интернета/WAN). Позволяет безопасно соединять офисы или отдельные устройства между собой через интернет, шифрует трафик. Часто используется компаниями для объединения филиалов, либо сотрудниками для удалённого доступа к корпоративной сети.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Virtual Private Network (VPN): a secure tunnel built over an existing network (usually Internet/WAN). Connects offices or devices securely over the Internet, encrypts traffic. Common for companies linking branches, or remote workers accessing internal resources.

Важные моменты:
- PAN, LAN, MAN могут существовать и работать вообще без интернета и WAN. Для обмена данными между устройствами достаточно физического или беспроводного соединения внутри их зоны покрытия.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  PAN, LAN, MAN can work without WAN or Internet, only local (wired or wireless) connections required within their coverage area.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
- LAN/районные сети (например, для локальных игр или "аськи" в 2000-х) были полностью самостоятельны — внутри можно было общаться и играть даже без доступа к интернету.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------LAN/neighborhood networks (e.g., for local games or ICQ in the 2000s) were fully independent — local communication/gaming possible without Internet access.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
- WAN — это глобальная сеть (интернет). Локальные сети (LAN, MAN) получают к ней доступ через шлюзы: маршрутизаторы, модемы, провайдера. Внутри LAN устройства общаются напрямую, для выхода в WAN требуется маршрутизация.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------WAN is a global network (Internet). Local networks (LAN, MAN) access it via gateways: routers, modems, ISP. Devices in a LAN communicate directly; access to WAN requires routing.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
- VPN позволяет безопасно объединять разные LAN или отдельные устройства, как будто они находятся в одной локальной сети, даже если они физически удалены и используют общий интернет.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------VPN enables secure connection of separate LANs or devices, making them appear as a single local network, even if they are physically distant and use public Internet.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Практическое значение для DevOps/админа:
- Знание структуры и принципов работы разных типов сетей важно для проектирования ИТ-инфраструктуры, грамотной настройки безопасности, маршрутизации, диагностики проблем.
- Умение отличать локальное взаимодействие от глобального критично для организации доступа, масштабирования, резервирования и защиты данных.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------Understanding network types and their principles is vital for infrastructure design, security setup, routing, troubleshooting. Knowing local vs. global interactions is critical for access management, scaling, redundancy, and data protection.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------

🟢 Сетевые топологии (Network Topologies)

1) Физическая топология — определяет, как устройства реально соединены кабелями, портами, оборудованием. Важно для монтажа и апгрейда сети.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical topology — describes the actual connections (wires, ports, devices) in a network. Important for setup and upgrades.

2) Логическая топология — определяет, как передаются данные между устройствами, независимо от того, как они физически соединены.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Logical topology — shows how data flows between devices, regardless of actual wiring.

3) Виды топологий (Types of Network Topologies):
- Точка-точка (Point-to-point)
  - Два устройства соединены напрямую одним каналом связи. Это простая и надёжная схема для передачи данных между двумя точками.
    -------------------------------------------------------------------------------------------Point-to-point — two devices are directly connected via a single communication channel. Simple and reliable for connecting two endpoints.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
  - Плюсы: высокая скорость, безопасность, простота.
  - Минусы: масштабируется только для двух устройств.
  - A <------> B
- Шина (Bus topology)
  - Все устройства подключены к одному общему кабелю (шине). Передача данных — широковещательная, каждое устройство слушает общий канал, но принимает только свои сообщения.
    -------------------------------------------------------------------------------------------Bus — all devices share a single backbone cable; messages are broadcast to all, but only the recipient processes them.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
  - Плюсы: простота, дешевизна, легко добавлять устройства, мало кабеля.
  - Минусы: ограничение длины и количества устройств, одна поломка кабеля — вся сеть падает, трудно искать неисправности, низкая производительность и безопасность.
  - A---B---C---D
   |
   Кабель (шина)
- Звезда (Star topology)
  - Все устройства соединяются с центральным устройством (хабом или коммутатором). Центр управляет трафиком, неисправность одного устройства не влияет на сеть.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Star — all devices connect to a central hub/switch. Central device manages traffic, failure of one device doesn’t affect the network.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
  - Плюсы: легко администрировать, быстро искать неисправности, не критично при выходе из строя одного узла.
  - Минусы: центр — “точка отказа”; если он выйдет из строя — сеть не работает; больше кабеля, чем в шине.
      B
     |
    A--+--O--+--C
      |
      D (O — центр (хаб/свитч))
- Кольцо (Ring topology)
  - Каждое устройство соединено с двумя соседями, создавая замкнутый круг. Данные передаются по кольцу по часовой или против часовой стрелки, пока не дойдут до адресата.
    -------------------------------------------------------------------------------------------Ring — each device connects to two neighbors, forming a closed loop. Data is passed around the ring in one direction until it reaches the recipient.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
  - Плюсы: чёткая последовательность передачи, легко добавлять новые устройства.
  - Минусы: выход одного узла или разрыв — сеть не работает, трудная диагностика.
A --- B
| |
D --- C
- Двойное кольцо (Dual ring)
  - Два кольца: основное и резервное, данные могут идти в обе стороны, повышается надёжность и устойчивость к сбоям.
    -------------------------------------------------------------------------------------------Dual ring — two rings: primary and backup; data can go both ways, increasing reliability and fault tolerance.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
  - Плюсы: устойчивость к обрыву, можно ремонтировать без остановки всей сети.
  - Минусы: дороже и сложнее, чем обычное кольцо.
   A====B
        // \\
       D======C
- Ячеистая/Решётчатая (Mesh topology)
  - Каждое устройство соединено с несколькими другими, существует несколько маршрутов между любыми двумя точками. Максимальная отказоустойчивость.
    -------------------------------------------------------------------------------------------Mesh — each device connects to several others, with multiple paths between any two points. Offers maximum fault tolerance.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
  - Плюсы: очень высокая надёжность, сеть продолжает работать при выходе из строя части оборудования.
  - Минусы: очень дорого и сложно строить, требует много кабеля и портов.
A-----B
|\ /|
| \ / |
| \ / |
| / \ |
|/ \|
C-----D
- Гибридная (Hybrid topology)
  - Сочетание нескольких схем, например, "дерево" — звезда + шина. Используется для повышения гибкости, оптимизации стоимости, управления большими сетями.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Hybrid — combination of multiple topologies (e.g., tree = star + bus). Used for flexibility, cost optimization, and management of large networks.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
  - Плюсы: гибкость, масштабируемость, легко адаптировать под задачи.
  - Минусы: сложное проектирование, могут наследоваться слабые стороны исходных топологий.
     (шина)
     |
  +--O--+--O--+--O
  | | |
  * * * (звёзды)
Важные детали
- Физическая и логическая топология могут различаться — физически сеть может быть звезда, а логически работать как шина.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Physical and logical topology may differ: a network may look like a star but act as a bus logically.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Гибридные схемы чаще всего используются в крупных организациях для отказоустойчивости и оптимизации затрат.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Hybrid topologies are most common in large organizations for fault tolerance and cost optimization.
  -------------------------------------------------------------------------------------------

Практическое значение для DevOps/админа:
Понимание топологий нужно для проектирования, диагностики, масштабирования и выбора оборудования.
-------------------------------------------------------------------------------------------
For DevOps/admins: understanding topologies is crucial for network design, troubleshooting, scaling, and choosing equipment.
-------------------------------------------------------------------------------------------

🟢 Сетевые устройства (Network Devices)

1 ) NIC (Network Interface Controller, сетевая карта.
Устройство, которое позволяет компьютерам обмениваться данными по сети — по кабелю или беспроводным способом.
- NIC работает и на физическом, и на канальном уровне OSI.
- Бывают внешние (USB), внутренние (PCI), интегрированные.
  -------------------------------------------------------------------------------------------NIC (Network Interface Controller) — allows computers to communicate over a network, either wired or wirelessly. Operates at both physical and data link layers. Can be external (USB), internal (PCI), or integrated.
  -------------------------------------------------------------------------------------------

2) Коннекторы (Connectors)
- AUI — старый стандарт для толстых коаксиальных кабелей (10BASE5), сейчас почти не используется.
- BNC — быстрая коаксиальная "щёлк-кнопка" для 10BASE2 (старый Ethernet).
- 8P8C (часто называют RJ-45) — стандартный разъём для витой пары (Ethernet).
- Оптоволокно (Fiber) — используется для больших расстояний и скоростей до 100Gbit/s, backbone-сети.
  -------------------------------------------------------------------------------------------AUI — old standard for thick coaxial (10BASE5), now rare.
  BNC — quick connect for coaxial (10BASE2, old Ethernet).
  8P8C (often called RJ-45) — standard for twisted pair (Ethernet).
  Fiber — for long distances and high speeds, backbone networks.
-------------------------------------------------------------------------------------------

3) Репитер (Repeater)
Электронное устройство, которое принимает сигнал и ретранслирует его. Используется для увеличения расстояния передачи сигнала.
-------------------------------------------------------------------------------------------Repeater — receives a signal and retransmits it to extend the distance of transmission.
-------------------------------------------------------------------------------------------

4) Хаб (Hub)
- Сетевое устройство для соединения нескольких Ethernet-устройств в одну сеть. Работает как много-портовый репитер: любой сигнал повторяет на все порты.
- Хаб не может анализировать трафик, не хранит данные, обрабатывает только одну передачу одновременно.
- Работает в полу-дуплексном режиме (одновременно или отправка, или приём).
  -------------------------------------------------------------------------------------------Hub — connects multiple Ethernet devices into one segment, acts as a multi-port repeater: repeats any transmission to all ports. Can't analyze or store traffic, only handles one transmission at a time. Half-duplex mode only.
  ----------------------------------------------------------------------------------------
- Плюсы: просто, дёшево, увеличивает длину сети.
- Минусы: низкая эффективность, создаёт коллизии, может только повторять сигналы.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Pros: simple, cheap, extends network length.
  Cons: inefficient, creates collisions, only repeats signals.
  -------------------------------------------------------------------------------------------

5) Бридж (Bridge)
- Устройство, объединяющее несколько сетевых сегментов в одну сеть. Работает на канальном уровне OSI, может ограничивать домен коллизий, задерживать пакеты, фильтрует ошибочные фреймы.
  - Бывают:
    - Transparent bridge (прозрачный, для одинаковых протоколов),
    - Translating bridge (переводит между разными протоколами канального/физического уровня),
    - Encapsulating bridge (инкапсулирует пакеты для передачи через чужую сеть).
  -------------------------------------------------------------------------------------------Bridge — connects multiple network segments into a single network, works at the data link layer. Restricts collision domains, delays packets, filters error frames.
  Types: transparent (same protocols), translating (different protocols), encapsulating (for foreign networks).
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Плюсы: уменьшает коллизии, расширяет сеть.
- Минусы: добавляет задержку (10-30%), ограничен производительностью.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Pros: reduces collisions, extends networks.
  Cons: adds latency (10–30%), limited performance.
  -------------------------------------------------------------------------------------------

6) Свитч (Switch)
- Многопортовый бридж. Использует MAC-адреса для передачи данных только нужному устройству, а не всем.
- Работает на канальном уровне. Каждый порт — отдельный домен коллизий, что уменьшает коллизии в сети.
- Три режима работы:
  - Store & Forward (полная буферизация),
  - Cut-through (пересылка сразу после чтения адреса),
  - Fragment-free (отправка после проверки заголовка).
  -------------------------------------------------------------------------------------------Switch — multi-port bridge, uses MAC addresses to forward data only to intended recipient. Operates at data link layer. Each port is its own collision domain.Three switching modes: store & forward, cut-through, fragment-free.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Плюсы: разгружает сеть, уменьшает коллизии, увеличивает производительность.
- Минусы: дороже, сложно искать проблемы, требуется правильная настройка для multicast.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Pros: reduces network load and collisions, increases performance.
  Cons: more expensive, harder to troubleshoot, needs proper multicast setup.
  -------------------------------------------------------------------------------------------

7) Роутер (Router)
- Устройство для пересылки пакетов между разными сетями. Работает на сетевом (3) уровне OSI, принимает решения по IP-адресу назначения (routing table). Главная задача — связать несколько сетей и правильно передавать пакеты между ними (локальная, внешняя и др.).
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  Router — forwards data packets between networks. Operates at OSI layer 3, makes decisions using routing table and destination IP address. Main task: connect multiple networks and properly forward packets.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Плюсы: соединяет любые сети, фильтрует и маршрутизирует трафик, масштабируемость.
- Минусы: сложнее, требует настройки маршрутов, может стать "узким местом".
  -------------------------------------------------------------------------------------------Pros: connects any networks, filters and routes traffic, scalable.
  Cons: more complex, requires route configuration, may become a bottleneck.
  -------------------------------------------------------------------------------------------

8) L3 Switch (Layer 3 Switch)
- Комбинирует функции свитча и роутера: как обычный свитч работает с устройствами одной подсети/виртуальной LAN, а как роутер — маршрутизирует между ними.
- Поддерживает routing protocols, фильтрацию, высокую производительность, разделение таблиц маршрутизации.
- Обычно используется в больших локальных сетях с множеством подсетей.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Layer 3 switch — combines switch and router functions: switches local traffic at high speed, routes between subnets or VLANs. Supports routing protocols, traffic segregation, high performance. Used in large LANs.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Плюсы: изолирует сбои, поддерживает масштабирование, быстрый роутинг между VLAN, меньше задержка.
- Минусы: дороже и сложнее, чем обычные свитчи, сложнее настраивать.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Pros: isolates faults, supports scalability, fast inter-VLAN routing, lower latency.
  Cons: more expensive and complex, harder to configure.
  -------------------------------------------------------------------------------------------

9) Шлюз (Gateway)
- Аппаратный или программный интерфейс для соединения сетей с разными протоколами (например, локальная сеть и интернет).
- Может работать на любом уровне OSI. Часто совмещает функции роутера, фильтрации, NAT, firewall.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Gateway — hardware or software interface for connecting networks with different protocols (e.g., LAN and internet). Can operate at any OSI layer. Often includes routing, filtering, NAT, firewall functions.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
10) Модем (Modem)
Аппаратное устройство для преобразования цифровых данных в сигнал, подходящий для передачи по среде (исторически — телефонная линия, сейчас — любые аналоговые каналы, в т.ч. оптика и радио).
-------------------------------------------------------------------------------------------Modem (modulator-demodulator) — hardware device that converts digital data to signals suitable for transmission media (historically, phone lines, now any analog channel including optics and radio).
-------------------------------------------------------------------------------------------
Комментарий:
Все эти устройства строят “скелет” сети — от простых повторителей и хабов, которые расширяют физические границы, до сложных роутеров, свитчей, шлюзов, которые делают сеть гибкой, отказоустойчивой и масштабируемой.
-------------------------------------------------------------------------------------------
All these devices build the “skeleton” of a network — from simple repeaters and hubs extending the physical reach, to complex routers, switches, gateways making the network flexible, resilient, and scalable.
-------------------------------------------------------------------------------------------

🟢 Модель OSI

История
- Стандарт опубликован в середине 1970‑х под номером ISO/IEC 7498‑1 Международной организацией по стандартизации (ISO)
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  Designated ISO/IEC 7498‑1 in the mid‑1970s, the OSI model is a standard of the International Organization for Standardization (ISO).
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Open Systems Interconnection model (OSI model) — концептуальная модель, которая описывает и стандартизирует функции сетевого взаимодействия между двумя конечными точками.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- The OSI model is a conceptual framework that characterizes and standardizes the communication functions between two endpoints in a network.
1) Физический уровень (Physical Layer)
- Обеспечивает передачу «сырых» битов по среде — электрические импульсы, свет, радиоволны.
- Определяет разъёмы, напряжения, частоты, модуляцию, допустимую длину кабеля.
- Не знает никаких адресов, не исправляет ошибок, просто «беспощадно» шлёт и принимает сигналы.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Physical Layer — transmits raw bits over the physical medium (copper, fiber, radio).Defines connectors, voltages, modulation, timing. No addressing or error control.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Данные: биты (bits)
- Устройства: повторитель (repeater), коаксиальный/оптический медиаконвертер, концентра­тор (старые hub), Wi-Fi/BT-адаптеры, кабели, патч-панели, SFP-модули.
- Плюсы: простейшая реализация, минимальная задержка.
- Минусы: нет защиты от помех, ошибок и коллизий, без вышележащих уровней «бесполезен».

2) Канальный уровень (Data-Link Layer)
- Формирует кадр, добавляет MAC-адреса, контрольную сумму (FCS), ловит ошибки «побитно» и «кадрово».
- Делит среду: решает, кто и когда передаёт (CSMA/CD, CSMA/CA).
- Состоит из двух подуровней: LLC (логическая связь) и MAC (доступ к среде).
  -------------------------------------------------------------------------------------------Data-Link Layer — creates frames, handles MAC addressing, error detection, medium access (MAC/LLC).
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Данные: кадр (frame)
- Устройства: сетевые карты (NIC), коммутаторы (switch), мосты (bridge), точки доступа Wi-Fi (AP).
- Примеры протоколов: Ethernet, Wi-Fi (IEEE 802.11), PPP, VLAN (802.1Q), ARP, MPLS.
- Плюсы: исправляет «физические» ошибки, локализует коллизии в одном сегменте.
- Минусы: работает только в пределах одной сети (broadcast-домен), не видит IP.

3) Сетевой уровень (Network Layer)
- Маршрутизация пакетов между сетями, логическая адресация (IP).
- Разбивает большие пакеты, фрагментирует и собирает их, выбирает оптимальный путь.
- Поддерживает QoS, TTL, ICMP-сообщения об ошибках.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Network Layer — routes packets across networks, provides logical (IP) addressing, handles fragmentation and TTL.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Данные: пакет (packet)
- Устройства: маршрутизатор (router), L3-коммутатор, брандмауэр L3, шлюз VPN.
- Протоколы: IPv4/IPv6, ICMP, IGMP, IPSec, OSPF, BGP.
- Плюсы: масштабирование, выбор маршрута, межсетевое разделение.
- Минусы: таблицы маршрутов усложняются, возможен bottleneck на слабом роутере.

4) Транспортный уровень (Transport Layer)
- Обеспечивает доставку «от процесса к процессу»: сегментация, сборка, подтверждения.
- Нумерует порты, управляет потоком (window), восстанавливает пропущенные сегменты
  -------------------------------------------------------------------------------------------Transport Layer — provides end-to-end delivery, segmentation/reassembly, flow and error control, port addressing.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Данные: сегмент (segment) / дейтаграмма
- Протоколы: TCP (надёжный, соединений), UDP (быстрый, без подтверждений), SCTP, QUIC.
- Плюсы: гарантия доставки (TCP), контроль перегрузки, управление порядком.
- Минусы: накладные расходы TCP-заголовков, ручная настройка MTU/мss.

5) Сеансовый уровень (Session Layer)
- Устанавливает, ведёт и закрывает «сеансы» между приложениями, ставит контрольные точки (checkpoint).
- Синхронизация диалога, управление «чья очередь говорить».
  -------------------------------------------------------------------------------------------Session Layer — establishes, manages, terminates sessions; keeps dialog in sync, adds checkpoints for recovery.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Протоколы: NetBIOS, RPC, PAP, PPTP, L2TP.
- Плюсы: можно восстанавливать передачу с контрольной точки, управлять несколькими потоками.
- Минусы: в современном интер­нете часть функций «уехала» в TLS/TCP, поэтому слой часто «прячется».

6) Представительный уровень (Presentation Layer)
- «Переводчик» форматов: меняет кодировку, шифрует/расшифровывает, сжимает/распаковывает.
- Делает данные понятными для разных ОС и приложений
  -------------------------------------------------------------------------------------------Presentation Layer — converts data formats, handles encryption/decryption, compression/decompression.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Протоколы/форматы: TLS/SSL, JPEG, MPEG, GIF, ASCII ↔ UTF-8.
- Плюсы: унификация обмена, безопасность (TLS), уменьшение трафика (gzip).
- Минусы: добавляет задержку (шифрование/сжатие), требует CPU.

7) Прикладной уровень (Application Layer)
- Предоставляет сетевые сервисы пользовательским приложениям: веб, почта, файлы, чат и т. д.
- Проверяет, доступен ли партнёр и достаточно ли ресурсов для передачи
  -------------------------------------------------------------------------------------------Application Layer — provides network services to end-user applications (web, mail, file, chat).
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Протоколы: HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, SMTP, IMAP, DNS, DHCP, SNMP, NTP, MQTT.
- Плюсы: высокий уровень абстракции, понятные API.
- Минусы: уязвимости напрямую «видны» пользователю, зависит от корректной работы всех нижних уровней.
Схема передачи данных:
[App] —7→6→5→4→3→2→1— кабель/радио —1→2→3→4→5→6→7— [App]

Быстрая шпаргалка — как называются данные
Уровень	Рус	Eng	Единица данных
7	Прикладной	Application	Data
6	Представительный	Presentation	Data
5	Сеансовый	Session	Data
4	Транспортный	Transport	Segment
3	Сетевой	Network	Packet
2	Канальный	Data-Link	Frame
1	Физический	Physical	Bit

Почему DevOps-у важно помнить уровни:
- Точное диагностирование:
  - «Нет пинга» — 3 ур., «TLS-ошибка» — 6 ур., «404» — 7 ур.
- Точная настройка firewall / ACL: куда ставить правило — L3 vs L4.
- Мониторинг и троттлинг: TCP window, MTU, MSS, QoS.
- Безопасность: TLS (ур. 6), VPN (ур. 3 → 2), физический изолированный сегмент (1-2 ур.).

Главное:
каждое устройство и протокол «живо» только на своём уровне. Понимая, где «ломается» пакет, ты быстро решаешь любую сетевую проблему.

🟢 TCP/IP модель (классическая 4-уровневая)

1) Канальный / Сетевой доступ (Data-link / Network Access)
- Определяет, как физически отправить кадры: адрес (MAC), фрейминг, доступ к среде.
- Обеспечивает доставку «сосед-сосед» (один сегмент).
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  Data-link / Network Access — physical addressing, framing, medium access.
  Takes packets from Internet layer, wraps into frames, sends over cable / Wi-Fi.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Ключевые функции: MAC-адрес, кадр, CRC, VLAN.
- Протоколы: Ethernet, Wi-Fi (802.11), PPP, xDSL.

2) Internet (Межсетевой)
- Отвечает за маршрутизацию пакетов между сетями, логические IP-адреса.
- Выбирает путь, фрагментирует/собирает пакеты.
  -------------------------------------------------------------------------------------------Internet layer — logical addressing & routing (IP), moves packets across networks.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Функции: IP-адрес, TTL, ICMP-ошибки, ARP-разрешение.
- Протоколы: IPv4/IPv6, ICMP, IGMP, ARP.

3) Transport (Транспортный)
- «Конец-в-конец» доставка между приложениями: порты, сегментация, контроль ошибок.
- TCP (надёжно), UDP (быстро).
  -------------------------------------------------------------------------------------------Transport layer — end-to-end delivery, ports, segmentation, reliability (TCP) or speed (UDP).
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Функции: трехсторонний handshake (TCP), поток/перегрузка, checksum.
- Протоколы: TCP, UDP, SCTP, QUIC.

4) Application (Прикладной)
- Все видимые пользователю сервисы: веб, почта, DNS, API.
- Включает в себя задачи OSI-сеанса + представления (шифр, форматы).
  -------------------------------------------------------------------------------------------Application layer — user-level protocols (HTTP, DNS, SSH), combines OSI session + presentation + application functions.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Протоколы: HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP, SSH, SNMP.

5) Пятиуровневая «гибридная» TCP/IP(добавляет Physical как отдельный низ)
1.Physical 2. Data-link 3. Internet 4. Transport 5. Application.

6) TCP/IP vs OSI — ключевые различия

TCP/IP	OSI
4 (или 5) уровней	7 уровней
Сначала разработали протоколы, потом описали модель	Сначала модель, потом протоколы
Session + Presentation включены в Application	Session, Presentation отдельные
«Горизонтальный» практический стек (конкретный набор протоколов)	«Вертикальная» теоретическая структура

7) Инкапсуляция (кратко)
Данные → TCP/UDP header → IP header → MAC header + FCS → биты

8) Мини-памятка DevOps
Проверка	Команда
Port open? (L4)	nc -zv host 443
IP route? (L3)	traceroute host
ARP / MAC? (L2)	arp -a
Link up? (L1)	ethtool eth0

🟢 IP-протоколы
1) MAC-адрес (уровень 2 OSI)
- Уникальный физический адрес, «серийный номер» сетевой карты.
- 48 бит (6 байт): OUI (код производителя) + идентификатор устройства.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  MAC address — unique 48-bit hardware address (OUI + device ID), burned into every NIC.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Формат: 00:1A:2B:3C:4D:5E (hex, двоеточия).
- Используется для локальной доставки (LAN, VLAN), не маршрутизируется между сетями.
- Для связи MAC и IP используется протокол ARP.
- Иногда MAC можно изменить вручную (locally administered).
- Плюсы: не зависит от IP, всегда уникален в локальной сети.
- Минусы: не работает за пределами сегмента, не может быть использован в интернет-маршрутизации.

2) IPv4 (уровень 3 OSI, Internet Layer TCP/IP)
- 2.1 Назначение и структура
  - Обеспечивает доставку пакетов между сетями — каждый узел получает уникальный 32-битный адрес.
  -------------------------------------------------------------------------------------------IPv4 — network protocol for delivering packets between hosts via 32-bit unique addresses.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  - Запись: четыре октета (байта), разделённых точками, например: 192.168.1.1
  - Маска сети указывает, какие биты — сеть, какие — хост (пример: 255.255.255.0 или /24).
- 2.2 Диапазоны и адреса
  - Частные сети (private): 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 — не маршрутизируются в интернет.
  - Loopback: 127.0.0.1 — «localhost», адрес самого устройства.
  - APIPA: 169.254.x.x — автоматически назначается при ошибке DHCP.
  - Broadcast: 255.255.255.255 — широковещание по всей сети.
- 2.3 Поля заголовка Ipv4
  - Version (4 бита): версия (4)
  - IHL: длина заголовка
  - Total Length: размер пакета (до 65535 B)
  - TTL: Time To Live — «время жизни» пакета (каждый хоп — минус 1)
  - Protocol: следующий протокол (TCP/UDP/ICMP)
  - Source/Dest IP: адрес отправителя и получателя
  - Header Checksum: контроль целостности заголовка
  - Fragmentation: Offset, флаг More Fragments — для разбиения больших пакетов.
- Плюсы: простая архитектура, легко реализуется, поддерживается везде.
- Минусы: 4 млрд адресов — закончились, NAT стал необходим, сложность с фрагментацией.

3) NAT (Network Address Translation)
- Переводит адреса из частных диапазонов IPv4 в публичные и обратно на границе сети.
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  NAT — translates private IPv4 addresses to public, conserving global address space.
  -------------------------------------------------------------------------------------
- Основные виды:
  - SNAT: исходящий NAT (внутренний IP подменяется на внешний)
  - DNAT (Port-forward): входящий NAT (внешний IP перенаправляется внутрь)
  - PAT: подмена адреса + порта (много адресов и портов на одном внешнем)
- Плюсы: экономия адресов, безопасность, скрытие внутренней топологии.
- Минусы: ломает сквозную связь (peer-to-peer, VoIP), требует спец. поддержки (ALGs).

4) ICMP (Internet Control Message Protocol)
- Служебный протокол, работает с IPv4 и IPv6 для диагностики и передачи ошибок
  -------------------------------------------------------------------------------------------CMP — auxiliary protocol for errors and network diagnostics (ping, traceroute, unreachable).
  -------------------------------------------------------------------------------------------
- Ключевые сообщения:
  - Echo Request/Reply (ping)
  - Destination Unreachable (узел недоступен)
  - Time Exceeded (TTL истёк)
  - Redirect (оптимизация маршрута)
- Диагностика: ping, traceroute используют ICMP для проверки доступности и маршрутов.

5) IPv6 (уровень 3 OSI, Internet Layer TCP/IP)
- 5.1 Назначение и причины перехода
  - IPv4 исчерпан — нужен новый протокол с огромным адресным пространством.
  - IPv6 = 128 бит, адресов хватит «на всех и навсегда».
  - Убирает необходимость NAT, возвращает end-to-end соединение, поддерживает автоматическую настройку.
    -------------------------------------------------------------------------------------------IPv6 — next-gen protocol: 128-bit address, no NAT, autoconfiguration, better security.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
- 5.2 Формат и запись Ipv6-адреса
  - 8 групп по 4 hex-символа, разделённых двоеточиями: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
  - Сокращение: ведущие нули убираются, одна цепочка нулей заменяется :: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
  - Префикс /64 — стандартная длина сетевой части.
- 5.3 Типы адресов и их функции:
Тип	Префикс	Назначение
Global Unicast	2000::/3	публичный адрес для интернета
Unique-Local	fd00::/8	частные сети, не маршрутизируется
Link-Local	fe80::/10	автомат. адрес в сегменте, autoconf
Multicast	ff00::/8	групповая рассылка
Loopback	::1	адрес самого устройства

- 5.4 Особенности и функции Ipv6
  - SLAAC: Stateless Address Autoconfiguration — автоназначение адресов.
  - Нет NAT — каждый узел напрямую видим в сети.
  - Flow Label — поддержка QoS (качество сервиса для приоритезации).
  - ICMPv6: обязательный протокол для обнаружения соседей (Neighbor Discovery), сообщений об ошибках.
  - Фрагментация: только отправитель может резать пакет, роутеры не фрагментируют (Path MTU Discovery).
  - Встроенная поддержка IPsec (шифрование на сетевом уровне).
  - Проблемы: не все провайдеры поддерживают, иногда требует dual-stack (одновременно IPv4 и Ipv6).
  - Плюсы: почти бесконечное число адресов, простая маршрутизация, автоматизация, встроенная безопасность
  - Минусы: требуется изучение новых команд, не вся инфраструктура поддерживает.

6) DevOps-шпаргалка:
Проверка / Задача	IPv4	IPv6
Показать адреса	ip -4 a	ip -6 a
Пинг	ping 8.8.8.8	ping6 2001:4860::8888
Трассировка	traceroute 8.8.8.8	traceroute -6 <адрес>
Добавить маршрут	ip r add ...	ip -6 r add ...
Посмотреть ARP / ND	arp -a	ip -6 neigh
Проверить MTU	ping -M do -s 1472	(Path MTU автоматом)
Блокировать IP	iptables -A INPUT...	nft add rule ... ip6 ...

7) Вывод:
- MAC — адрес карты, только для локальной сети.
- IPv4 — рабочая лошадка, требует NAT, адресов мало.
- NAT — временное решение, даёт выход в интернет из частной сети.
- ICMP — диагностика, ошибки, маршруты.
- IPv6 — новый протокол, адресов хватит на всё, проще и прозрачнее, нет NAT, работает автоматизация.
- DevOps — должен уметь различать типы адресов, настраивать маршруты, пользоваться диагностиками и знать отличия IPv4/IPv6.